29.09.2011      96/5-гд

Об утверждении «Порядка содержания

и ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения

города Сарова»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (от 06.09.2011 № 01-18/2547), в соответствии c Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Тихонов А.М.

Глава города Сарова										А.В. Голубев

Утвержден

решением Городской Думы

от 29.09.2011 № 96/5-гд

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА САРОВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа города Сарова (далее - автомобильные дороги), улучшения условий непрерывного, безопасного и удобного движения автомобилей с установленными скоростями и нагрузками, определяет порядок организации и проведения  работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 04.12.2008 № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области», иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в Российской Федерации.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.3.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

1.3.2. Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

1.3.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа - автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

1.3.4. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1.3.5. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

1.3.6. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.3.7. Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

1.3.8. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

1.4. Автомобильные дороги общего пользования местного значения города Сарова находятся в собственности муниципального образования города Сарова и включены в состав муниципальной казны города Сарова. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается постановлением Администрации города Сарова. Содержанию и ремонту подлежат автомобильные дороги, вошедшие в «Титульные списки автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова, подлежащих механизированной уборке», утверждаемые постановлениями Администрации города Сарова в соответствии с реестром муниципального имущества.

1.5. Содержание и ремонт подъездных дорог и площадок к предприятиям, учреждениям, организациям любых форм собственности обеспечивают собственники, владельцы предприятий, учреждений, организаций, собственники объектов недвижимости, на территории которых расположены предприятия, учреждения, организации, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Указанные лица осуществляют содержание и ремонт подъездных дорог к предприятиям, учреждениям, организациям за счет собственных средств, собственными силами или путем заключения договоров со специализированными организациями.

1.6. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог Администрацией города Сарова в порядке, установленном действующим законодательством, заключаются муниципальные контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог (далее - подрядные организации).

1.7. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя:

- оценку технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- организацию контроля качества и приемку выполненных работ.

1.8. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с классификацией, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной в установленном действующим законодательством порядке.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. В целях определения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, уровня их содержания, надежности, безопасности и соответствия показателям, установленным нормативными техническими документами, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог включает:

- текущие осмотры;

- периодические осмотры;

- сезонные осмотры (проводятся дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов);

- специальные или детальные обследования, диагностика.

2.3. Текущие, периодические и сезонные осмотры выполняются визуально, с использованием при необходимости простейшего мерного инструмента и портативных приборов.

2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 
- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 
- состояние искусственных дорожных сооружений; 
- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.5. По результатам текущих и периодических осмотров автомобильных дорог составляются акты осмотров.

2.6. При сезонных осмотрах оценка технического состояния автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначаемой Администрацией города Сарова, в составе представителей Администрации города Сарова, органа, осуществляющего контроль и надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Сарова, и подрядной организации в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра.

2.7. Результаты сезонного осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий. Акты обследований утверждаются Администрацией города Сарова.

2.8. По результатам осмотров выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.9. При невозможности визуальной оценки параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов, эстакад и путепроводов и т.п.) проводятся специальные или детальные обследования, диагностика, выполняемые с привлечением специализированных организаций, применением специального оборудования и передвижных лабораторий.

3. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог должно обеспечивать:

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- эффективное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, необходимых для выполнения работ;

- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления работами по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

3.2. При планировании работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Администрацией города Сарова разрабатываются технические задания, на основании которых определяют объемы финансирования и виды выполняемых работ, с учетом требований федеральных, региональных отраслевых нормативных правовых актов, действующих в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог.

4. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

4.1. Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных в установленном порядке нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, на основании правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

4.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

5. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

5.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с муниципальными контрактами.

5.2. Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяются муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта - сметной документацией, разработанной на определенный участок автомобильной дороги.

5.3. Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается действующими нормативными актами, нормативно-техническими документами.

6. Организация контроля качества выполнения работ

по содержанию и ремонту автомобильных дорог

6.1. Администрация города Сарова контролирует исполнение муниципальных контрактов, осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

6.2. Администрация города Сарова предъявляет требования по устранению выявленных недостатков и нарушений при проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

6.3. Администрация города Сарова контролирует:

- соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

- соответствие объемов и качества, выполняемых и предъявляемых к оплате, работ условиям муниципального контракта;

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний администрации города Сарова и органов строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

6.4.Подрядные организации:

- обеспечивают проведение работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- представляют Администрации города Сарова оперативную информацию о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- предоставляют Администрации города Сарова документы, подтверждающие качество выполненных работ и применение, предусмотренных муниципальными контрактами, материалов, оборудования, изделий, техники.

7. Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

7.1. Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог проводится Администрацией города Сарова в соответствии с действующим законодательством и условиями муниципальных контрактов. При проведении приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог Администрацией города Сарова проводится оценка их состояния и уровня содержания.