24.06.99г.	89-гд

Об утверждении Правил

содержания и обслуживания

общегородских территорий

г.Саров

Заслушав информацию начальника УМХ Базового С.Н. и ознакомившись с предложенным проектом «Правил содержания и обслуживания общегородских территорий г.Саров», городская Дума

решила:

1. Утвердить «Правила содержания и обслуживания общегородских территорий г.Саров».

2. Контроль за исполнением данного решения поручить депутату Новоселову В.Н.

Приложение:	Правила содержания и обслуживания общегородских 					территорий г.Саров

Председатель городской Думы                              А.Т.Амеличев

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 24.06.99г. №89-гд

___________ А.Т.Амеличев

# ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

# ОБЩЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ г.САРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила содержания и обслуживания общегородских территорий (в дальнейшем по тексту именуемые Правила) являются обязательными при организации работ по содержанию и обслуживанию территорий города, являющихся муниципальной собственностью, а также территорий, общедоступных для горожан, но не являющихся муниципальной собственностью.

1.2. Термины, понятия и определения, используемые в Правилах.

1.2.1. Дороги и улицы 1, 2 и 3 очереди - дороги и улицы ЗАТО Саров, условно разделенные на три типа:

- дороги и улицы 1 очереди - дороги и улицы, по которым организованы пассажироперевозки по утвержденным городским автобусным маршрутам;

- дороги и улицы 2 очереди - дороги и улицы с интенсивным движением транспорта и не входящие в дороги 1 очереди;

- дороги и улицы 3 очереди - дороги и улицы, не входящие в дороги и улицы 1 и 2 очереди.

Отнесение дорог и улиц к соответствующему типу производится на основании распорядительного документа главы местного самоуправления.

1.2.2. Тротуары и пешеходные дорожки 1 и 2 очереди - тротуары и пешеходные дорожки ЗАТО Саров, условно разделенные на 2 типа:

- тротуары и пешеходные дорожки 1 очереди - тротуары и пешеходные дорожки с интенсивным движением пешеходов;

- тротуары и пешеходные дорожки 2 очереди - тротуары и пешеходные дорожки, не вошедшие в 1 очередь.

Отнесение тротуаров и пешеходных дорожек к соответствующему типу производится на основании распорядительного документа главы местного самоуправления.

1.2.3. Периоды года, принятые в настоящих Правилах, соответствуют:

- 5 месяцам (2 и 3 квартал календарного года) - для летнего времени;

- 5 месяцам (1 и 4 квартал календарного года) - для зимнего времени;

- 1 месяцу (2 кв. календарного года) - для переходного периода от зимы к  лету;

- 1 месяцу (4 кв. календарного года) - для переходного периода от лета к зиме.

1.3. Нормативные акты - обязательные для исполнения  документы РФ, области и города, регламентирующие вопросы содержания и обслуживания территорий города, перечисленных в настоящих Правилах.

1.4. Требования к содержанию дорог и улиц, не определенные настоящими Правилами, принимаются из соответствующих государственных стандартов и иных нормативных актов, как для дорог группы В (автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного  значения).

1.5. Настоящими Правилами регламентируется максимально возможная механизация работ при обслуживании и содержании территорий.

1.6. Настоящие Правила служат основанием для формирования муниципального заказа (заказов) для содержания и обслуживания общегородских территорий, находящихся в муниципальной собственности.

1.7. Настоящими Правилами не регламентируется содержание и обслуживание территорий зеленых насаждений, включая их благоустройство и обустройство.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ

2.1. Содержание дорог и улиц.

2.1.1.Проезжая часть дорог и улиц и иных общегородских территорий, предназначенных для движения транспортных средств, а также поверхности разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

2.1.2. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной на данном участке дороги, улицы скоростью. Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации не должны превышать значений, установленных государственными стандартами и иными нормативными актами.

2.1.3. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия  движения с разрешенной на данном участке  дороги, улицы скоростью. Время устранения причин, снижающих сцепные качества покрытия, не должно превышать сроков, установленных государственными стандартами и иными нормативными актами.

2.1.4. Содержание и устранение неисправностей иных элементов, находящихся на проезжих частях или входящих в состав дорог, улиц и территорий, предназначенных для движения транспортных средств, как то: дорожные ограждения, бортовой камень, крышки люков смотровых колодцев, ливневая канализация, решетки дождеприемников, обочины разделительные полосы и др., должно производиться в соответствии с требованиями и в сроки, установленные государственными стандартами и иными нормативными актами.

2.1.5. Разметка дорог, улиц и иных территорий, предназначенных для движения транспортных средств, а также элементов дорог и т.п. должна производиться в соответствии с Правилами дорожного движения, согласно утверждаемой схемы разметки городских территорий. Материалы для нанесения дорожной разметки, а также  обновляемость (восстановление) дорожной разметки должны соответствовать требованиям и срокам, установленных государственными стандартами и иных нормативных актов.

2.2. Обслуживание дорог и улиц в летнее время.

2.2.1. Подметание с вывозом смета производится всех  дорог, улиц и иных общегородских территорий, предназначенных для движения транспортных средств, со следующей периодичностью:

- дороги и улицы первой очереди подметаются 2 раза в сутки;

- дороги и улицы второй очереди подметаются 1 раз в сутки;

- дороги и улицы третьей очереди подметаются 1 раз в двое суток.

2.2.2. Мойка дорожных покрытий производится со следующей периодичностью:

- дороги и улицы первой и второй очереди 1 раз в 3 суток;

- дороги и улицы третьей очереди 1 раз в неделю.

Примечание: При отсутствии организованного водостока, или в случаях нерационального применения мойки по условиям профилирования и благоустройства, мойка заменяется на подметание с той же периодичностью.

2.2.3. Поливка дорожных покрытий производится при установившейся сухой погоде, для снижения запыленности воздуха, при относительной влажности менее 70%, и наружной температуре воздуха свыше 25(С - с периодичностью:

- дороги и улицы первой очереди с интервалом 1,5 - 2 часа;

- дороги и улицы второй очереди с интервалом 3 - 4 часа.

2.2.4. Уборка грунтовых наносов производится - по мере их образования - в течение суток.

2.2.5. Очистку водосточных колодцев, отстойников производят периодически - по мере необходимости. В период обильных дождей (ливней) производится периодическая очистка водоприемных решеток ливневой канализации от мусора, листьев, веток и т.п.

2.3. Обслуживание дорог и улиц в зимнее время.

2.3.1. Очистка дорожных покрытий от снега производится в 2 этапа:

1 этап

- сгребание и подметание снега на расчищаемой поверхности, достаточной для движения транспорта;

- обработка расчищенной поверхности противогололедными материалами (при  необходимости);

- образование проездов и проходов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

2 этап

- формирование  снежных  валов;

- удаление снега со всей проезжей части (вывоз или переброска на свободные территории);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при отсутствии снегопада.

2.3.2. 1 этап  очистки дорожных покрытий от снега  производится с начала снегопада, продолжается в течение всего снегопада и должен быть завершен по окончании снегопада не позднее:

- 8 часов - для дорог 1 очереди;

- 16 часов - для дорог 2 очереди;

- 24 часов - для дорог 3 очереди.

2.3.3. 2 этап очистки дорожных покрытий от снега производится по окончании 1 этапа и должен быть завершен в течение:

- 2 суток - для дорог 1 очереди;

- 4 суток - для дорог 2 очереди;

- 7 суток - для дорог 3 очереди.

2.3.4. Ликвидация зимней скользкости от снегопада проводится параллельно с исполнением 1 этапа очистки дорожных покрытий и в те же сроки. Ликвидация скользкости от гололеда производится заблаговременно - при получении соответствующей метеорологической сводки и немедленно - при возникновении гололеда. Ликвидация скользкости от гололеда производится как механическими способами, так и при использовании химических веществ.

2.4. Обслуживание улиц и дорог в переходный период от зимы к лету.

2.4.1. Основным требованием данного периода является своевременное удаление (отвод) с проезжей части вод снеготаяния, что позволяет избежать интенсивного разрушения покрытия и других элементов дорог, улиц.

2.4.2. Очистка колодцев и отстойников, промывка центральных ливневых коллекторов.

2.4.3. Уборка и вывоз скопившегося за зиму смета, отработанных инертных материалов, мусора и т.п. - по согласованному графику и в сроки определенные распорядительным актом главы местного самоуправления.

2.4.4. При выпадении снега - выполнение ряда работ, характерных для зимнего периода, при отсутствии - переход к работам летнего регламента.

2.5. Обслуживание улиц и дорог в переходный период от лета к зиме.

2.5.1. Основным требованием данного периода является уборка с проезжей части листвы, мусора, грунта, завозимого на колесах транспорта, выезжающих на дороги с твердым покрытием с грунтовых дорог и проездов и т.п.

2.5.2. Очистка колодцев, отстойников и промывка центральных коллекторов ливневой канализации, водоприемных устройств, др.

2.5.3. При отсутствии снега - выполнение работ летнего регламента, при выпадении снега - выполнение работ зимнего регламента.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРОТУАРОВ, ВЕЛОСИПЕДНЫХ И

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК.

3.1. Содержание тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных

площадок.

3.1.1. Покрытия тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных площадок, предназначенных для движения или нахождения на них, должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

3.1.2. Покрытия тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных площадок не должны иметь разрытий, просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение или нахождение на них. Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации не должны превышать значений, установленных государственными стандартами и иными нормативными актами.

3.1.3. Обустройство тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных площадок должно соответствовать проекту строительства (реконструкции) и паспорту объекта. При этом все элементы, входящие в состав обустройства объекта (скамьи, урны, навесы, зонтики, павильоны, торшеры и т.п.) должны быть исправными, при необходимости окрашенными и не представлять собою угрозы для жизни и здоровья горожан. Предельно допустимые повреждения элементов обустройства и сроки их устранения не должны превышать значений, установленных государственными стандартами и иными нормативными актами.

3.1.4. Содержание и устранение неисправностей иных элементов, находящихся на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках, посадочных площадках как то: ограждения, бортовой камень, крышки люков смотровых колодцев, ливневая канализация, решетки дождеприемников, и др. должно производиться в соответствии с требованиями и в сроки, установленные государственными стандартами и иными нормативными актами.

3.2. Обслуживание тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных

площадок в летнее время.

3.2.1. Подметание с вывозом смета производится всех тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных площадок со следующей периодичностью:

- тротуары и пешеходные дорожки 1 очереди, а также велосипедные дорожки и посадочные площадки подметаются 2 раза в сутки;

- тротуары и пешеходные дорожки 2 очереди подметаются 1 раз в сутки.

3.2.2. Мойка покрытий тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек и посадочных площадок производится со следующей периодичностью:

- тротуары и пешеходные дорожки первой очереди, а также велосипедные дорожки и посадочные площадки 1 раз в 3 суток;

- тротуары и пешеходные дорожки второй очереди 1 раз в неделю.

Примечание: При отсутствии организованного водостока, или в случаях нерационального применения мойки по условиям профилирования и благоустройства, мойка заменяется на подметание с той же периодичностью.

3.2.3. Поливка покрытий тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, а также посадочных площадок производится при установившейся сухой погоде, с целью снижения запыленности воздуха, при относительной влажности менее 70%, и наружной температуре воздуха свыше 25ºС со следующей периодичностью:

- тротуары и пешеходные дорожки первой очереди, а также велосипедные дорожки и посадочные площадки с интервалом 3-4 часа.

3.2.4. Уборка грунтовых наносов производится - по мере их образования - в течение суток.

3.2.5. Очистка урн от мусора производится ежедневно.

3.2.6. Очистку водосточных колодцев, отстойников производят периодически - по мере необходимости. В период обильных дождей (ливней) производится периодическая очистка водоприемных решеток ливневой канализации от мусора, листьев, веток и т.п.

3.3. Обслуживание тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных

площадок в зимнее время.

3.3.1. Очистка покрытий тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных площадок от снега производится с начала снегопада, продолжается в течение всего снегопада и должна быть завершена по окончании снегопада не позднее:

- 8 часов - для тротуаров и пешеходных дорожек первой очереди и посадочных площадок;

- 16 часов - для тротуаров и пешеходных дорожек второй очереди и велосипедных дорожек.

3.3.2. Ликвидация зимней скользкости от снегопада проводится параллельно с исполнением очистки покрытий и в те же сроки. Ликвидация скользкости от гололеда производится заблаговременно - при получении соответствующей метеорологической сводки и немедленно - при возникновении гололеда. Ликвидация скользкости от гололеда  производится как механическим способом, так и при использовании химически веществ.

3.3.3. Очистка урн от мусора производится 1 раз в 3 суток.

3.4. Обслуживание тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных

площадок в переходный период от зимы к лету.

3.4.1. Основным требованием данного периода является своевременное удаление (отвод) с покрытий вод снеготаяния, что позволяет избежать интенсивного разрушения покрытия и других элементов объектов.

3.4.2. Уборка и вывоз, скопившегося за зиму смета, отработанных инертных материалов, мусора и т.п. производится по согласованному графику и в сроки определенные распорядительным актом главы местного самоуправления.

3.4.3. При выпадении снега - выполнение ряда работ, характерных для зимнего периода, при отсутствии - переход к работам летнего регламента.

3.4.4. Очистка урн от мусора производится 1 раз в 2 суток.

3.5. Обслуживание тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, посадочных

площадок в переходный период от лета к зиме.

3.5.1. Основным требованием данного периода является уборка с покрытий  листвы, мусора, грунта.

3.5.2. Очистка ливневой канализации, водоприемных устройств, др.

3.5.3. При отсутствии снега - выполнение работ летнего регламента, при выпадении снега - выполнение работ зимнего регламента.

3.5.4. Очистка урн от мусора производится 1 раз в 2 суток.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

4.1. Содержание придомовых и внутриквартальных территорий.

4.1.1. Содержание придомовых и внутриквартальных территорий и расположенных на них малых архитектурных форм и иных элементов обеспечивает организация (предприятие) по обслуживанию жилищного фонда - в  соответствии с паспортом домовладения или проектом строительства (реконструкции) территории, требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (ПиНТЭ) и настоящих Правил.

4.1.2. Содержание зеленых насаждений, размещенных на внутриквартальных и придомовых территориях, производится в соответствии с нормативными и иными документами, регламентирующими содержание и уход за зелеными насаждениями на территории города.

4.1.3. Текущий ремонт (в целом или их частей) придомовых и внутриквартальных территорий, в том числе и расположенных на них малых архитектурных форм и иных элементов, обеспечивает организация (предприятие) по обслуживанию жилищного фонда - во исполнение требований нормативных и иных документов о необходимости исполнения текущего ремонта.

4.1.4. При проведении строительства, реконструкции или капитального ремонта на придомовых или внутриквартальных территориях, участки территорий в границах согласованного проектом организации работ участка передаются от организации (предприятия) по обслуживанию жилищного фонда заказчику (подрядчику) работ на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт. Содержание и обслуживание переданного на время строительства, реконструкции, капитального ремонта участка обеспечивает заказчик (подрядчик) - в соответствии с проектом организации работ. Ввод в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом  участка территории, производится в соответствии с нормативными документами - на основании утвержденного акта Государственной или рабочей комиссии.

4.2. Обслуживание внутриквартальных и придомовых территорий.

4.2.1. Обслуживание внутриквартальных и межквартальных проездов производится в соответствии с требованиям раздела 2 настоящих Правил, применительно для дорог 2 очереди.

4.2.2. Обслуживание внутриквартальных тротуаров и пешеходных дорожек производится в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Правил, применительно  для тротуаров и пешеходных дорожек 1 очереди.

4.2.3. В случаях, если в соответствии с проектом строительства (реконструкции) внутриквартальные территории используются и для движения транспорта и для передвижения пешеходов, то такие территории обслуживаются в соответствии с п. 4.2.1. и п. 4.2.2. настоящих Правил. При разночтении требований к одному и тому же виду работ в  этих пунктах - принимаются более высокие (жесткие) требования.

4.2.4. Обслуживание иных территорий, находящихся на внутриквартальных и придомовых территориях, производится в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (ПиНТЭ).

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

5.1. Содержание и обслуживание мостов, путепроводов, эстакад и т.п.

5.1.1. Содержание мостов должно производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов и иных нормативных актов, определяющих требования к содержанию мостов, путепроводов, эстакад и т.п.

5.1.2. Обслуживание проезжих частей и тротуаров моста, путепровода, эстакады и т.п. производится в соответствии с требованиями разделов 2 и 3 настоящих Правил, в зависимости от типа улицы (дороги) и тротуара примыкающих к объекту. При условии, что к объекту примыкают улицы, дороги, тротуары разных типов, то в качестве требований к обслуживанию объекта применяются более высокие (жесткие) требования из предъявляемых настоящими Правилами требований к примыкающим улицам, дорогам, тротуарам.

5.2. Содержание и обслуживание лестниц.

5.2.1. Содержание лестниц производится в соответствии с требованиями проекта на строительство (реконструкцию), государственных стандартов и иных нормативных актов. Устранение неисправностей производится в соответствии с требованиями и в сроки, определенные нормативными актами.

5.2.2. Обслуживание лестниц производится в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 3 настоящих Правил, применительно для тротуаров 1 очереди.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ

Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют надзорные органы: ЦГСЭН, ГИБДД, ОАГ, АТИ - в пределах своих полномочий; организации, заключающие договора на исполнение муниципальных заказов по содержанию и обслуживанию общегородских территорий.