УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы

от 25.03.2004 № 36-гд

Председатель Думы

_____________ Н.Ф.Попков

## ПРОГРАММА

реконструкции и капитального ремонта

водопроводных и канализационных сетей

МУП «Горводоканал» г.Саров

на 2004 – 2006 годы

- 2004 -

### С О Д Е Р Ж А Н И Е

#### Паспорт

Введение

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

- Основные цели, задачи и сроки реализации программы

- Мероприятия программы

- Ресурсное обеспечение программы

- Организация управления реализацией программы и контроль за реализацией

- Социально-экономическая эффективность программы

##### П А С П О Р Т

ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» Г.САРОВ

| Наименование программы | Программа реконструкции и капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей МУП «Горводоканал» г.Саров на 2004 – 2006 годы |
| --- | --- |
| Основание и дата принятия решения о разработке программы | Протокол балансовой комиссии Администрации г.Саров от 17.04.2002г. № 1 |
| Заказчик программы | Администрация г.Саров |
| Разработчик программы | МУП «Горводоканал» г.Саров |
| Цели и задачи программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования водопроводных и канализационных сетей города, снижение потерь, стабилизация процесса карстообразования |
| Срок реализации программы | 2004 – 2006 годы |
| Исполнитель программы | МУП «Горводоканал» г.Саров |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы - 58,6 млн. рублей, в т.ч. из городского бюджета - 52,52 млн. рублей, за счет собственных средств МУП «Горводоканал» - 6,08 млн. рублей (в ценах 2002 года) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение повышения эффективности, качества коммунального обслуживания, надежности работы водопроводных и канализационных сетей, комфортности и безопасности условий проживания |
| Система организации контроля за использованием программы | Контроль за исполнением реализации программы и расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация г.Саров |

###### В В Е Д Е Н И Е

Разработка программы реконструкции и капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей МУП «Горводоканал» г.Саров на 2004 – 2006 годы осуществлена в соответствии с поручением Администрации г.Саров (протокол балансовой комиссии от 17.04.2002 № 1).

Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования водопроводных и канализационных сетей города и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

В результате решения этих задач повысится качество коммунального обслуживания населения и предприятий, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и канализации.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программными методами

МУП «Горводоканал» – одно из крупнейших городских предприятий, на балансе которого в хозяйственном ведении находится 168 км водопроводных и 162 км канализационных сетей. До настоящего времени капитальный ремонт сетей, с момента ввода в эксплуатацию, не проводился в связи с отсутствием финансирования. Системы водоснабжения и канализации находятся в эксплуатации более 50 лет. Нормативный срок эксплуатации основных трубопроводов составляет: для чугунных – 20 лет; металлических – 10–15 лет; керамических – 10 лет. Таким образом, более 50% трубопроводов эксплуатируется более чем с двойным нормативным сроком, что приводит к частым аварийным ситуациям. Ежегодно силами МУП «Горводоканал» устраняется свыше 70 аварий и повреждений, связанных с производством земляных работ и заменой локальных участков трубопроводов. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. Потери при транспортировании воды достигли 20%.

Согласно отчета Федерального Государственного унитарного предприятия «Противокарстовая и береговая защита» г. Дзержинск, значительная часть территории города подвержена процессам карстообразования, которые развиваются весьма активно. В пределах застроенной территории города выявлены аномальные участки повышенной карстоопасности и высокой восприимчивости к техногенным нагрузкам, в первую очередь - техногенным утечкам из водонесущих сетей. Существует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций от карстово – суффозионных провалов и оседаний. Активизация процессов карстообразования неоднократно фиксировалась, например: провалы в районах ж/д № 16 по ул. Гагарина, к/т «Октябрь» по пр. Мира, м/н «Южный» по ул. Шверника, ж/д № 22 по пр. Музрукова, ж/д №3 по ул.Силкина, детской библиотеки по пр. Мира, типографии по ул. Силкина и др. Проведенный выборочный осмотр зданий города выявил трещины в домах, просадки земной поверхности и линейных ограждений. Часть изученных  деформаций связана с карстово–суффозионными просадками из-за утечек из коммуникаций. На исследуемой территории выполнен анализ существующих инженерно-геологических условий с точки зрения возможности возникновения и развития техногенных деформаций грунта. Установлено, что в пределах городской застройки имеются участки с неблагоприятными условиями для образования такого рода карстово-суффозионных деформаций земной поверхности. Основной причиной возникновения техногенных деформаций земной поверхности являются утечки из водонесущих коммуникаций. Сосредоточенное поступление воды в грунт ведет к суффозионному выносу дисперсного материала в карстующуюся толщу, в результате чего верхняя толща грунтов разуплотняется с образованием суффозионных полостей. Развиваясь и увеличиваясь в размерах, полости затем выходят на дневную поверхность в виде провалов. Перечисленные геологические процессы не вызовут катастрофических последствий, если в ходе дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, расположенных на территории города, будут выполнены работы по восстановлению и сохранению пропускной способности трубопроводов с одновременной ликвидацией утечек из существующих водонесущих инженерных коммуникаций. Для стабилизации процесса карстообразования необходимо, в том числе, выполнить капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей.

Всё это свидетельствует о наличии проблемы снабжения населения и предприятий г.Саров питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод, для решения которой необходимо использование программно-целевого метода.

- Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Основными целями программы являются: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования водопроводных и канализационных сетей города, улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, ликвидация критического уровня износа основных фондов, снижение потерь при транспортировании воды, стабилизация процессов карстообразования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- проведение реконструкции и капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение комфортности и безопасности условий проживания населения.

Срок реализации программы – 2004 – 2006 годы.

- Мероприятия программы

Одним из основных условий развития города, безопасного функционирования размещенных в нём предприятий с опасными и особо опасными видами производств является устойчивое и эффективное функционирование водопроводных и канализационных сетей. Из введенных в 50 – 80 годы в эксплуатацию инженерных коммуникаций износ водопроводных и канализационных сетей составляет соответственно 68% и 74%, что отрицательно отражается на потерях при транспортировании воды. Основными причинами утечек являются высокая степень повреждения стальных трубопроводов вследствие коррозийного разрушения стенок труб и нарушений герметичности стыковых соединений чугунных трубопроводов. Данные факторы негативным образом сказываются на качестве воды, ведут к дополнительным энергетическим и финансовым затратам. С целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования водопроводных и канализационных сетей для обеспечения жизнедеятельности города необходимо выполнить реконструкцию и капитальный ремонт инженерных коммуникаций.

Перечень основных мероприятий программы на 2004 – 2006 годы и объемы финансирования приведены в таблице 1.

Таблица 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий и объемы финансирования

программы реконструкции и капитального ремонта

водопроводных и канализационных сетей г.Саров

| Наименование мероприятий | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Всего (млн руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей. | 6,86 | 6,86 | 5,19 | 18,91 |
| Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей. | 11,49 | 12,03 | 16,17 | 39,69 |
| Всего в ценах 2002г: | 18,35 | 18,89 | 21,36 | 58,60 |

4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2004 – 2006 годов. Затраты на реализацию программы складываются из затрат, направленных на проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту систем жизнеобеспечения города (водопроводных и канализационных сетей).

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета г.Саров и собственных средств МУП «Горводоканал» в части амортизационного фонда по сетям. Общая потребность в затратах на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей г.Саров рассчитана в ценах 2002 года (без учета индексации цен по годам) и составляет 58,6 млн. рублей. Оценка необходимого объема работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных коммуникаций приведена в приложении № 1.

- Организация управления реализацией

программы и контроль за реализацией

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом её реализации осуществляются Администрацией г.Саров.

Администрация г.Саров устанавливает приоритеты финансирования и координирует исполнение мероприятий программы.

Оценка реализации программы производится  по итогам года Администрацией г.Саров.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств на выполнение мероприятий программы будет осуществляться ревизорской группой городского отдела финансов.

- Социально-экономическая эффективность программы

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить гарантированное и бесперебойное предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей;

- обеспечить надежность работы водопроводных и канализационных сетей жизнеобеспечения города;

- повысить эффективность работы систем водопроводно-канализационного хозяйства;

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан города;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в водопроводно-канализационном комплексе;

- снизить потери при транспортировании воды;

- стабилизировать процессы карстообразования.

Мероприятия

Программы реконструкции и капитального ремонта водопроводных и канализационных

сетей МУП “Горводоканал” г. Саров на 2004 – 2006 годы в ценах 2002 года

Приложение №1

| № п/п | Наименование объекта | Диаметр (мм.) | Длина (м.п.) | Стоимость работ млн. рублей | Сроки выполнения работ | Потребность на 2004 – 2006 годы (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счет средств городского бюджета | За счет средств МУП Горводоканал |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | Водопроводные сети |
|  | Ул. Мостовая, дюкер под р. Вичкинза. | 200 | 98 | 0,33 | 0,33 |  | 2004 | 0,33 |  |  |
|  | Ул. Советская д.д.4,6,8 | 100 | 170 | 0,24 | 0,24 |  | 2004 | 0,24 |  |  |
|  | Ул. Музрукова д.29 | 100 | 170 | 0,28 | 0,28 |  | 2004 | 0,28 |  |  |
|  | Ул. Музрукова д.25 | 100 | 170 | 0,25 | 0,25 |  | 2004 | 0,25 |  |  |
|  | Ул. Музрукова д.17 | 150 | 322 | 0,89 |  | 0,89 | 2004 | 0,89 |  |  |
|  | Школа №12 | 150 | 295 | 0,80 |  | 0,80 | 2004 | 0,80 |  |  |
|  | Ул. Ленина д.49 | 100 | 30 | 0,05 |  | 0,05 | 2005 |  | 0,05 |  |
|  | Водопровод к городскому кладбищу | 100 | 650 | 1,00 |  | 1,00 | 2005 |  | 1,00 |  |
|  | Водопровод к газонаполнительной станции | 150 | 878 | 2,43 |  | 2,43 | 2006 |  |  | 2,43 |
|  | Здание №360 | 150 | 450 | 1,25 | 1,25 |  | 2004 | 1,25 |  |  |
|  |  | 200 | 625 | 2,04 | 2,04 |  | 2004 | 2,04 |  |  |
|  | Ул. Сосина д1 | 100 | 50 | 0,08 |  | 0,08 | 2005 |  | 0,08 |  |
|  | Ул. Бессарабенко д.14 | 150 | 118 | 0,33 | 0,33 |  | 2005 |  | 0,33 |  |
|  | Ул. Силкина д.7 | 100 | 94 | 0,15 | 0,15 |  | 2005 |  | 0,15 |  |
|  | Ул. Силкина д.19 | 100 | 68 | 0,11 | 0,11 |  | 2005 |  | 0,11 |  |
|  | Ул. Советская д.д.12,14,16. | 100 | 72 | 0,25 | 0,25 |  | 2004 | 0,25 |  |  |
|  | Пр. Мира д.17А | 100 | 150 | 0,23 | 0,23 |  | 2006 |  |  | 0,23 |
|  | Ул. Привокзальная | 200 | 300 | 1,02 | 1,02 |  | 2006 |  |  | 1,02 |
|  | Деловой центр – стадион “Старт” | 150 | 300 | 0,83 | 0,83 |  | 2006 |  |  | 0,83 |
|  | АЗС – ш. Южное | 200 | 200 | 0,68 | 0,68 |  | 2006 |  |  | 0,68 |
|  | Пр. Мира (двор монастырского комплекса) | 250 | 683 | 2,61 | 2,61 |  | 2005 |  | 2,61 |  |
|  | Ул. Юности | 150 | 250 | 0,69 | 0,69 |  | 2005 |  | 0,69 |  |
|  | Водовод от торговой базы до ж/д депо и на ул. Родниковая | 200 | 250 | 0,85 | 0,85 |  | 2005 |  | 0,85 |  |
|  |  | 100 | 100 | 0,16 | 0,16 |  | 2005 |  | 0,16 |  |
|  | Больничный городок-роддом | 150 | 300 | 0,83 |  | 0,83 | 2005 |  | 0,83 |  |
|  | Семашко 12 | 150 | 190 | 0,53 | 0,53 |  | 2004 | 0,53 |  |  |
|  | продолжение |
|  | Канализационные сети. |
|  | Напорные канализационные коллектора (ул. Димитрова). Центральная перекачная станция – очистные сооружения города | 500 | 2320 | 11,49 | 11,49 |  | 2004 | 11,49 |  |  |
|  |  | 500 | 2410 | 12,03 | 12,03 |  | 2005 |  | 12,03 |  |
|  |  | 600 | 2410 | 13,51 | 13,51 |  | 2006 |  |  | 13,51 |
|  | Самотечный коллектор ПСЦ – стрелка (южная сторона монастырского склона) | 300 | 780 | 2,66 | 2,66 |  | 2006 |  |  | 2,66 |
| Всего в ценах 2002 г.: |  |  | 58,60 |  |  |  | 18,35 | 18,89 | 21,36 |
| В том числе за счет: городского бюджета |  |  |  | 52,52 |  |  | 16,66 | 16,93 | 18,93 |
| МУП “Горводоканал” |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,69 | 1,96 | 2,43 |