РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова от 05.04.2018  № 22/6-гд

«Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова»

На основании обращения главы Администрации (вх. № 360/01-10 от 01.03.2018), в соответствии статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1. Утвердить прилагаемые «Местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А.

Глава города Сарова								А.М.Тихонов

Приложение к решению

Городской Думы города Сарова

от 05.04.2018 №22/6-гд

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДА САРОВА

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова | 6 |
| 1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 6 |
| 1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 15 |
| 1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 20 |
| 1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 23 |
| 1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 24 |
| 1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 25 |
| 1.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения города | 26 |
| 1.7.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства | 26 |
| 1.7.2. Расчетные показатели в области социального обслуживания населения | 27 |
| 1.7.3. Расчётные показатели объектов в административно-деловой и хозяйственной области | 28 |
| 1.7.4. Расчетные показатели в области ритуального обслуживания населения | 29 |
| 1.7.5. Расчетные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29 |
| 1.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова | 30 |
| 2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова | 32 |
| 2.1. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова | 32 |
| 2.2. Термины и определения | 51 |
| 3. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова | 55 |

# ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова (далее также МНГП) разработаны ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 г. № 921), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования (Порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова, утвержденный Решением Городской Думы города Сарова от 22.12.2016 г. № 113/6-гд), на основании муниципального контракта от 7.08.2017 г. № 738529, Заказчик – Администрация города Сарова Нижегородской области.

Согласно с п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), -  нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса города Сарова, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития города Сарова, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию города Сарова, дополнительные данные были собраны Подрядчиком самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования города, а также документов комплексного социально-экономического развития.

# 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА САРОВА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

| 1.1 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации города Сарова (сложившаяся планировочная структура, ранжирование городских улиц и дорог по категориям, природно-климатические условия). Сложившаяся планировочная структура города и текущее ранжирование городских улиц и дорог определяют расчетные параметры улиц и дорог, такие как ширина и количество полос движения; природно-климатические условия влияют на такие параметры, как значение продольного уклона и радиусы кривых в плане. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.6.

# Таблица 1.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги: |
| Магистральные городские дороги: |
| 1-го класса | 90 | 3,2 | 4-10 | 430/580 | 55 | - |
| 2-го класса | 70 | 3,25 | 4-8 | 230/310 | 65 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения: |
| 1-го класса | 70 | 3,25 | 4-10 | 230/310 | 65 | 4,5 |
| 2-го класса | 60 | 3,25 | 4-10 | 170/220 | 70 | 3,0 |
| 3-го класса | 50 | 3,25 | 4-6 | 110/140 | 70 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения | 50 | 3,25 | 2-4 | 110/140 | 70 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| Улицы в зонах жилой застройки | 30 | 3,0 | 2-4 | 40/40 | 80 | 2,0 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 30 | 3,0 | 2-4 | 40/40 | 80 | 2,0 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По проекту |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 100; магистральных улиц - 40 - 100; улиц и дорог местного значения - 15 - 30;

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

7. В зонах сложившейся исторической застройки городского округа, в границах территорий, прилегающих к охранным зонам объектов культурного наследия, допускается предусматривать размещение объектов с расчетными параметрами ниже установленных.

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального образования следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения города при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей постоянного населения города представлены в Таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |
| 1. | - стоянка для постоянного хранения | бизнес-класс | машино-мест на 1 квартиру | 2,0 | пешеходная доступность, м | ▼ |
|  |  | эконом класс | машино-мест на 1 квартиру | 1,2 | В зоне новой жилой застройки | 800 |
|  |  | муниципальный | машино-мест на 1 квартиру | 1,0 | В районах реконструкции | 1000 |
|  |  | специализированный | машино-мест на 1 квартиру | 0,7 |  |  |
| 2. | - гостевые парковки | % от расчетного количества мест постоянного хранения | 25 | пешеходная доступность, м | 800 |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |
| 1. | Учреждения органы местного самоуправления | Машино-место на 200-220 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 2. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | Машино-место на 100-120 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 3. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | Машино-место на 50-60 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 4. | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами | Машино-место на 30-35 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - без операционных залов | Машино-место на 55-60 м2 общей площади | 1 |  |  |
| 5. | Научно-исследовательские и проектные институты | Машино-место на 140-170 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 6. | Высшие учебные заведения | Машино-мест на 2 - 4 преподавателей и сотрудников + 1 машино-место на 10 студентов | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 7. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Машино-мест на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 8. | Дошкольные образовательные учреждения | машино-мест на1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 9. | Школы | машино-мест на 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 10. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | Машино-место на 20-25 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 11. | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Машино-мест на 6-8 работающих в двух смежных сменах, чел. | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 12. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | Машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 - 160 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 13. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | Машино-место на 30-35 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 14. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | Машино-место на 40-50 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 15. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | Машино-место на 20-30 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 16. | Магазины шаговой доступности продовольственной и непродовольственной групп размещающиеся в первых этажах жилых домов или в жилой группе | Машино-место на 40-50 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 17. | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные | Машино-место на 30-40 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные | Машино-место на 40-50 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 18. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Машино-мест на 4-5 посадочных места | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 19. | Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани | Машино-мест на 5-6 единовременных посетителей | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | Машино-место на 10-15 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - салоны ритуальных услуг | Машино-место на 20-25 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Машино-мест на рабочее место приемщика | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 20. | Гостиницы - высшей категории (4-5 <*>) - другие | Машино-мест на: 3-4 номера 5-6 номеров | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 21. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Машино-мест на 6-8 единовременные посетители | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 22. | Кладбища | Машино-мест на 3-5 единовременных посетителей | 1 (но не менее 50 машино-мест) | пешеходная доступность, м | 250 |
| 23. | Крематории | Машино-мест на 5-6 единовременных посетителей | 1 (но не менее 10 машино-мест на 1 ритуальный зал) | пешеходная доступность, м | 250 |
| 24. | Театры, концертные залы: - городского значения (1-й уровень комфорта) | Машино-мест на 4-7 зрительских места | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | Машино-мест на 15-20 зрительских мест | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 25. | Киноцентры и кинотеатры: - городского значения (1-й уровень комфорта) | Машино-мест на 8-12 зрительских мест | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  | - другие (2-й уровень комфорта) | Машино-мест на 15-25 зрительских мест | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 26. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Машино-мест на 6-8 постоянных мест | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 27. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Машино-мест на 8-10 единовременных посетителей | 1, но не менее 10 на объект | пешеходная доступность, м | 250 |
| 28. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Машино-мест на 4-7 единовременных посетителей | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 29. | Медицинские организации городского, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | Машино-мест на 100 сотрудников | 5-7 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  |  | Машино-мест на 100 коек | 5 |  |  |
| 30. | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | Машино-мест на 100 сотрудников | 5-7 | пешеходная доступность, м | 250 |
|  |  | Машино-мест на 100 посещений | 2-3 |  |  |
| 31. | Многопрофильные консультационно-диагностические центры | Машино-мест на 30-40 посещений в смену | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 32. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | Машино-мест на 8-10 коек | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 33. | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | Машино-мест на 20-30 коек | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 34. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Машино-мест на 25-30 мест на трибунах | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 35. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | Машино-мест на 25-35 м2 общей площади | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 36. | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Машино-мест на 8-10 единовременных посетителей | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 37. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Машино-мест на 3-4 единовременных посетителя | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 38. | Бассейны | Машино-мест на 5-7 единовременных посетителей | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 39. | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Машино-мест на 6-7 единовременных посетителей | 1 | пешеходная доступность, м | 250 |
| 40. | Железнодорожные вокзалы | Машино-мест на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 41. | Автовокзалы | Машино-мест на 10-15 пассажиров в час пик | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 42. | Аэровокзалы | Машино-мест на 6-8 пассажиров в час пик | 1 | пешеходная доступность, м | 150 |
| 43. | Парки и пляжи в зонах отдыха | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15-20 | пешеходная доступность, м | 400 |
| 44. | Лесопарки и заповедники | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7-10 | пешеходная доступность, м | 400 |
| 45. | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10-15 | пешеходная доступность, м | 400 |
| 46. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | Машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 | пешеходная доступность, м | 400 |

Примечания:

1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов) – на территориях коммунального и общественного назначения, на участках с резким перепадом редьефа, овражистых территориях, территориях транспортных сооружений, в подземном пространстве – под участками газонов, спортивных сооружений, под проездами, автостоянками..

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. Сооружения для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянным жителям города (вместимостью, как правило, не более 500 машино-мест), допускается размещать на территориях жилых кварталов при условии соблюдения действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 1.1.3.

4. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, необходимо предусматривать парковочные карманы для кратковременного паркования автотранспортных средств (родители детей, посещающих учреждение).

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

На территории города Сарова должна быть разработана схема размещения сооружений для хранения легковых автомобилей. На основе разработанной схемы в проектах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей следует размещать с учетом функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и проектируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 600 м

Таблица 1.1.3.

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок | 15 | 25 | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |

Примечания:

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

# Таблица 1.1.4. Расчетные показатели обеспеченности населения

города остановками общественного транспорта

на автомобильных дорогах местного значения

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного транспорта | Частота размещения остановок общественного транспорта (расстояние между остановками), м | 400 | Пешеходная доступность до ближайшей остановки от зданий и сооружений, м | 500 |

| 1.2 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города, а также документов стратегического планирования муниципального образования города Сарова. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1.2.1. – 1.2.11.

# Таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов, относящихся

к области электроснабжения (уровень обеспеченности)

| № пп | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении |
| --- | --- |
|  | Количество комнат | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более |
| 1. | Дома, оборудованные газовыми плитами |
| 1.1 | Одна комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
| 1.2 | Две комнаты | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 |
| 1.3 | Три комнаты | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
| 1.4 | Четыре и более комнат | 162 | 101 | 78 | 63 | 55 |
| 2. | Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами |
| 2.1 | Одна комната | 153 | 95 | 73 | 60 | 52 |
| 2.2 | Две комнаты | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
| 2.3 | Три комнаты | 197 | 122 | 95 | 77 | 67 |
| 2.4 | Четыре и более комнат | 209 | 130 | 101 | 82 | 71 |
| 3. | Дома, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями по проекту |
| 3.1 | Одна комната | 174 | 108 | 84 | 68 | 59 |
| 3.2 | Две комнаты | 225 | 139 | 108 | 88 | 76 |
| 3.3 | Три комнаты | 255 | 158 | 122 | 99 | 87 |
| 3.4 | Четыре и более комнат | 276 | 171 | 132 | 107 | 94 |
| 4. | Дома, оборудованные электроплитами и водонагревателями по проекту |
| 4.1 | Одна комната | 224 | 139 | 108 | 88 | 76 |
| 4.2 | Две комнаты | 265 | 164 | 127 | 103 | 90 |
| 4.3 | Три комнаты | 289 | 179 | 139 | 113 | 98 |
| 4.4 | Четыре и более комнат | 307 | 191 | 148 | 120 | 105 |

Примечание:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции;

2. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

# Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов, относящихся

к области электроснабжения (уровень территориальной доступности)

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Линии электропередач, ВЛ до 1кВ* | Размер охранной зоны, м. | 2 |
| 2. | Линии электропередач, ВЛ 1-20 кВ** | Размер охранной зоны, м. | 10 |
| 3. | Линии электропередач, ВЛ 35кВ | Размер охранной зоны, м. | 15 |

Примечания:

1. (*) Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий

2. (**) Охранная зона ВЛ напряжения 1-20 кВ составляет 5 м. для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов.

Таблица 1.2.3. Минимальные размеры земельных участков для объектов электроснабжения

| № пп | Тип объекта в зависимости от назначения | Площадь земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ | 50 |
| 2. | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| 3. | Опоры воздушных линий электропередачи | 5 |

Таблица 1.2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения и теплоснабжения (уровень потребления коммунальной услуги по газоснабжению)

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газоснабжение, для приготовления пищи и (или) подогрева воды в жилых помещениях: | куб. м / чел. в месяц | ▼ |
| 1.1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 11 |
| 1.2 | При наличии газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 15 |
| 1.3 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 28,2 |
| 2. | Газоснабжение, для отопления жилых помещений | куб. м / м2 | 8,7 |

Примечания:

1. (*) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 62.13330.2011

# Таблица 1.2.5. Размеры санитарно-защитных зон объектов газоснабжения

| № пп | Тип газопровода | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Вдоль трасс наружных газопроводов | м | 4 |
| 2. | Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода | м | 5* |

Примечания:

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице.

3. (*) 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны

# Таблица 1.2.6. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения

| № пп | Тип объекта | Площадь земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газонаполнительные станции (ГНС) | 6 |
| 2. | Газонаполнительные пункты (ГНП) | 0,6 |
| 3. | Промежуточные склады баллонов (ПСБ) | 0,6 |
| 4. | Газораспределительные пункты (ГРП) | 0,01 |

Таблица 1.2.7. Размеры земельных участков для объектов теплоснабжения (котельных)

| № пп | Тип котельных по тепло производительности, Гкал / ч. (МВт) | Площадь земельных участков, га для котельных работающих на: |
| --- | --- | --- |
|  |  | твердом топливе | газомазутном топливе |
| 1. | до 5 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| 3. | от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| 4. | от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| 5. | от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| 6. | от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

# Таблица 1.2.8. Расчетные показатели объектов, относящихся

к области водоснабжения и водоотведения населения

| № пп | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, куб. м/мес. на чел. | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, куб. м/мес. на чел. | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению *, куб. м/мес. на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением |
| 1.1 | Ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,845 | 3,110 | 7,955 |
| 1.2 | Душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,194 | 2,386 | 6,580 |
| 1.3 | Кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,059 | 1,121 | 4,180 |
| 1.4 | Высотой свыше 12 эт. с повышенными требованиями к их благоустройству | 5,831 | 3,529 | 9,360 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением |
| 2.1 | Имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 |
| 2.2 | Имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 |
| 2.3 | Имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 |
| 2.4 | Оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 |
| 2.5 | Оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 |
| 3. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения |
| 3.1 | Оборудованные газовыми водонагревателями |
| 3.1.1 | Ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,680 | - | 6,680 |
| 3.1.2 | Душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,780 | - | 5,780 |
| 3.1.3 | Кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,260 | - | 4,260 |
| 3.1.4 | Кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,260 | - | 3,260 |
| 3.2 | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) |
| 3.2.1 | Ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,012 | - | 6,012 |
| 3.2.2 | Душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,202 | - | 5,202 |
| 3.2.3 | Кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,834 | - | 3,834 |
| 3.2.4 | Кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,934 | - | 2,934 |
| 3.3 | Не оборудованные водонагревателем |
| 3.3.1 | Ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,780 | - | 3,780 |
| 3.3.2 | Кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,380 | - | 3,380 |
| 3.3.3 | Кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,381 | - | 2,381 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - |

Примечания:

1. (*) Водоотведение от индивидуальных жилых домов допускается индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

# Таблица 1.2.9. Размеры земельных участков для станций очистки воды

| № пп | Тип станции (в зависимости от производительности) * | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 0,1 тыс. куб. м. | 0,1 |
| 2. | свыше 0,1 до 0,2 тыс. куб. м. | 0,25 |
| 3. | свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб. м. | 0,4 |
| 4. | свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб. м. | 1 |
| 5. | свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м. | 1 - 2 |

Примечания:

1. (*) Показатели следует принимать по проекту, согласно СП 42.13330.2016, но не более указанных в таблице.

# Таблица 1.2.10. Размеры земельных участков

для очистных сооружений канализации

| № пп | Тип очистных сооружений канализации (в зависимости от производительности) | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 0,7 тыс. куб. м. | 0,5 |
| 2. | св. 0,7 до 17 тыс. куб. м. | 4 |
| 3. | св. 17 до 40 тыс. куб. м. | 6 |

# Таблица 1.2.11. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших

подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

(показатели территориальной доступности)

| Инженерные сети | До фундаментов зданий и сооружений | До фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | До бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |

| 1.3 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города, а также документов стратегического планирования муниципального образования города Сарова, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1.3.1. – 1.3.2.

# Таблица 1.3.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой (спортивные ядра) | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 81 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  | Площадь, кв. м на 1 000 чел. | 1950 (30% - крытые, 70% - открытые) |  |  |
| 2. | Многофункциональные спортивные площадки | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 269 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 500 |
| 3. | Универсальные поля для игр на траве (футбол, хоккей на траве и пр.) в том числе стадионы | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 462 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
| 4. | Универсальная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | Площадь, кв. м. на 1 чел. | 6 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 500 |
| 5. | Ледовые катки и конькобежные дорожки | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 365 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС) согласно указаниям Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586;

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

# Таблица 1.3.2. Расчетные показатели для крытых спортивных сооружений

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Универсальные спортивные залы | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 202 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  | Площадь, кв. м. на 1 000 чел. | 350 |  |  |
| 2. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, с параметрами: | Единовременная пропускная способность, единовременно занимающихся | ▼ | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 500 |
|  | 24 х 12 м. |  | 35 |  |  |
|  | 18 х 12 м. |  | 25 |  |  |
|  | 12 х 6 м. |  | 12 |  |  |
| 3. | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом (универсальные ледовые катки для занятий массовым и фигурным катанием, хоккеем) | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 370 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 4. | Плавательные бассейны (общие ванны) | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 169 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  | Площадь зеркала воды, кв. м. на 1 000 чел. | 75 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 5. | Плавательные бассейны (ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения плаванию) | Единовременная пропускная способность, человек на 1 000 населения | 205 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 15 |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС) согласно указаниям Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586;

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

| 1.4 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города, а также документов стратегического планирования города Сарова, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1000 человек в возрасте от 0 до 7 лет | 812 | Нормируемый радиус обслуживания населения *, м. | 300 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет | 950 | Нормируемый радиус обслуживания населения *, м. | 500 |
| 3. | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | Кол-во мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | 75 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 4. | Организации среднего профессионального образования | Кол-во мест на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | 50 | Транспортная доступность, мин. | 15 |

Примечание:

1. (*) Не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные образовательные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, спортивные, математические и т.д.).

| 1.5 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города, а также документов стратегического планирования города Сарова, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 г. № 358. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Больницы, стационары всех типов | Кол-во мест на 1 000 жителей в возрасте старше 18 лет | 9,5 | Пешеходная доступность, м | 5 000 |
|  | В том числе детские | Кол-во мест на 1 000 жителей в возрасте от 0 до 18 лет | 9,6 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Кол-во посещений в смену на 1 000 жителей в возрасте старше 18 лет | 41 | Пешеходная доступность, м | 1 000 |
| 3. | Детская поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Кол-во посещений в смену на 1 000 жителей в возрасте от 0 до 18 лет | 33 | Пешеходная доступность, м | 1 000 |
| 4. | Организации скорой медицинской помощи | Кол-во автомобилей на 10 000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Площадь, кв. м. на 1 автомобиль | 500 |  |  |

| 1.6 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова установлены в соответствии с полномочиями города в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон захоронения ТКО и промышленных отходов | га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | 0,02 * | Санитарно-защитная зона, м | 500 |
| 2. | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Пешеходная доступность, м | 100 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 3** |  |  |

Примечания:

1. (*) Размер территории полигона для ТКО определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

2. (**) Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

| 1.7 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения города Сарова |
| --- | --- |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения города Сарова в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 1.7.1. – 1.7.5. местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова.

| 1.7.1 | Расчётные показатели в области культуры и искусства |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиями города в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города, с учетом Методических рекомендаций  субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Учреждения клубного типа | Учреждений на 25 000 жителей, объект | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 15 |  |  |
| 2. | Концертные залы | Учреждений на муниципальное образование, объект | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 6 |  |  |
| 3. | Выставочно-экспозиционные пространства, в т.ч. музеи, выставочные залы | Учреждений на муниципальное образование, объект | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 4. | Театр | Учреждений на муниципальное образование, объект | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 9 |  |  |
| 5. | Кинотеатр | Учреждений на муниципальное образование, объект | 2 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 25 |  |  |
| 6. | Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество единиц хранения фондов, тысяч на 1 000 жителей | 4 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 2 |  |  |
|  |  | Учреждений на 10 000 жителей, объект | 1 |  |  |

| 1.7.2 | Расчётные показатели в области социального обслуживания населения |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области социального обслуживания установлены в соответствии с полномочиями города в указанной сфере, определены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения города Сарова, с учетом Методических рекомендаций  по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 г. № 219.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2.

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов (дом интернат) | Количество мест на 1 000 человек старше 18 лет | 28 | Радиус обслуживания организаций, предоставляющих социальные услуги на дому, м | 1500 |
|  |  |  |  | Радиус обслуживания организаций, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме, м | 500 |
| 2. | Детский дом-интернат | Количество мест на 1 000 человек в возрасте от 4 до 17 лет | 3 | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 15 |

| 1.7.3 | Расчётные показатели объектов в административно-деловой и хозяйственной области |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в административно-деловой и хозяйственной области установлены в соответствии с полномочиями города в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3.

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Административно-управленческое учреждение | Площадь помещений, кв. м на сотрудника | 30 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| 2. | Муниципальный архив* | Площадь хранения, кв.м. на 1 000 единиц хранения | 2,5 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 20 |

Примечания:

1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям Администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортной доступности при этом должно составлять не более 15 мин. от административных объектов

| 1.7.4 | Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями города в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на муниципальное образование | 1 | Пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Транспортная доступность, мин | 40 |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

| 1.7.5 | Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| --- | --- |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.5.

Таблица 1.7.5.

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Системы оповещения населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | Обеспеченность системами, % | 100 | - | Не нормируется |
| 2. | Пожарно-спасательные части | Кол-во, объектов | 3 объекта на 6 постов | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 10 |

| 1.8 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова |
| --- | --- |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов благоустройства территории установлены в соответствии с решением вопросов местного значения города Сарова с учетом СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий", Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов".

Расчетные показатели для объектов благоустройства территории представлены в Таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1. Расчётные показатели обеспеченности

объектами благоустройства территории

| № пп | Наименование объекта благоустройства территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Парк культуры и отдыха | Кол-во (объект) на населенный пункт | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 2. | Места массового отдыха на водных объектах (пляжи) | Площадь на 1 посетителя, м2 | 8 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 3. | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь на 1 человека, м2 | 10 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 4. | Детская площадка | Площадь на 1 человека, м2 | 0,5 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 5. | Площадка отдыха и досуга | Площадь на 1 человека, м2 | 0,1 | Пешеходная доступность, м | 600 |
| 6. | Площадки для выгула собак | Площадь на 1 человека, м2 | 0,1 | Пешеходная доступность, м | 600 |

Примечания:

1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации;

2. Площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 13 м2 на 1 человека (согласно закону Нижегородской области от 07.09.2007 г. № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»)

3. Минимальные размеры площади территории рекреационных объектов общего пользования принимаются, га:

- городских парков - 15;

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5

4. Подробные нормативы благоустройства территории муниципального образования необходимо разрабатывать в Правилах благоустройства территорий города Сарова, соответствующих требованиям Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов".

# 2.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

# СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Сарова установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий города, на основании параметров и условий социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения города Сарова.

2.1. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Сарова, представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № пп | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в области автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с требованиями п. 11.4, п. 11.5, Таблиц 11.1-11.2 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, с учетом постановлений Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" |
| 1.2 | Места хранения и парковки личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Классификация сооружений и устройств для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств установлены согласно п. 11.31 СП 42.13330.2016. Показатели обеспеченности установлены, согласно приложению Е СП 42.13330.2016, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Показатели определены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.32) с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921. |
| 2 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) |
| 2.1 | Объекты электроснабжения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с Приложением 1 к Постановлению Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 594 «Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением, проживающим в многоквартирных или жилых домах на территории Нижегородской области, при отсутствии приборов учета электрической энергии в жилых помещениях» |
|  |  | Показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели определены согласно требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 2.2 | Объекты газоснабжения и теплоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с Приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года N 373 «Минимально допустимые нормы потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа». |
|  |  | Показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов газоснабжения определены согласно требований СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы, Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
|  |  | Размеры земельных участков | Показатели приняты в соответствии с: - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 12.29 - п. 12.32) |
| 2.3. | Объекты водоснабжения и водоотведения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с Приложением 53 Постановления Правительства Нижегородской области от 31 марта 2015 г. №180 «Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению … на территории населенных пунктов Нижегородской области с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» табл. 1 |
|  |  | Показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 3 | Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |
| 3.1 | Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой (спортивные ядра) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 12,2 % от населения (122 человека на 1 000 населения); - ЕПС рассчитывается по формуле: ЕПС = (а + б + …) / к, где: а, б, … - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта; к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель ЕПС составит: ЕПС = (3+6+5+6) / 4 = 5 % или 50 человек на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 60,83% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 50 х 1,61 = 81 человек на 1000 населения Обоснование показателя площади: Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1950 кв. м на 1000 человек). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1500 м). |
| 3.2 | Многофункциональные спортивные площадки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (18+20+22+6+4+30) / 6 = 16,7 % или 167 человек на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 60,83% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 167 х 1,61 = 269 человек на 1000 населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1500 м). |
| 3.3 | Универсальные поля для игр на траве (футбол, хоккей на траве и пр.) в том числе стадионы. | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (28+28+30) / 3 = 28,7 % или 287 человек на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 60,83% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 287 х 1,61 = 462 человек на 1000 населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1500 м). |
| 3.4 | Универсальная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя площади: Показатель площади установлен на уровне, рекомендуемом в Приложении к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, для всех возрастных категорий. Показатель принимается средний, для обеспечения одновременного использования объекта различными возрастными категориями жителей – на уровне: П = (3+5+10) / 3 = 6 кв. м. на 1 человека. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.4, Таблица 10.1) |
| 3.5 | Ледовые катки и конькобежные дорожки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (30+30+8) / 3 = 22,7 % или 227 человек на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 60,83% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 227 х 1,61 = 365 человек на 1000 населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1500 м). |
| 3.6 | Универсальные спортивные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (50+18+15+20+20+5+5+6+6+5+20+16+4 +15+8) / 15 = 14,2 % или 142 человека на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности спортивными залами на 42,72% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 142 х 1,427 = 202 человека на 1000 населения. Обоснование показателя площади: Показатель площади установлен на уровне, рекомендуемом в Приложении к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, для различных видов спорта. Показатель принимается средний, для обеспечения одновременного использования объекта для различных видов спорта: П = (20+30+13+12+18+11+11+32+22+9+14+5) / 12 = 16,4 кв. м. на 1 человека. Обоснование показателя площади: Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (350 м2 площади пола на 1000 человек). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 3.7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности (количества одновременно занимающихся) установлен: - для помещений 24 х 12 м. – 35 чел.; - для помещений 18 х 12 м. – 25 чел.; - для помещений 12 х 6 м. – 12 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 3.8 | Крытые спортивные объекты искусственным льдом (универсальные ледовые катки для занятий массовым и фигурным катанием, хоккеем) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (80+30+30+8) / 4 = 37 % или 370 человек на 1000 населения. В соответствии с положениями Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг.,- в рамках ожидаемых результатов реализации программы планируется увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 32%, что соответствует расчетному значению ЕПС. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 3.9 | Плавательные бассейны (общие ванны) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (12+8+25+15+6) / 5 = 13,2 % или 132 человека на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности бассейнами на 28% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 132 х 1,28 = 169 человек на 1000 населения. Обоснование показателя площади: Показатель установлен в соответствии с п. 2.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (75 м2 зеркала воды на 1000 человек). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 3.10 | Плавательные бассейны (ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения плаванию) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложению Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (16+16+16) / 3 = 16 % или 160 человек на 1000 населения. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., результатом ее реализации будет увеличение обеспеченности бассейнами на 28% от текущего уровня. Следовательно, минимальный уровень обеспеченности объектами данного типа составит: 160 х 1,28 = 205 человек на 1000 населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным, предоставленным администрацией города Сарова, - на данный момент в муниципальном образовании насчитывается 24 дошкольных образовательных организаций, дошкольное образование получают 4 790 детей. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями на 1000 человек в возрасте 0-7 лет составляет: (4 790 / 8 222) х 1000 = 580 мест. При этом отмечается недостаточная обеспеченность местами в организациях данного типа: при обеспеченности в 4 790 мест фактическая загруженность дошкольных учреждений составляет 5 164 человека. Сохраняется тенденция увеличения численности населения в возрасте от 0 до 7 лет в результате увеличения рождаемости и переезда на постоянное место жительство семей, имеющих детей дошкольного возраста – 14,8% за 6 лет. Исходя из этих данных можно спрогнозировать, что общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет к 2025 году составит: 8 222 х 1,148 = 9 439 детей. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., планируемый уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях к 2025 г. составит 86%. Расчет показателя по демографии с учетом численности детей: Таким образом необходимый показатель обеспеченности составит: 9 439 х 0,86 = 8 118 мест. Или 812 мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Текущая обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях не соответствует нормативной, в связи с чем принимаем показатель на уровне 812 мест на 1000 человек в возрасте от 0 до 7 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования. Согласно Приложения к Методическим рекомендациям, нормируемый средний радиус обслуживания населения дошкольной образовательной организации в городской местности составляет 300 м. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным, предоставленным администрацией города Сарова, - на данный момент в муниципальном образовании насчитывается 16 общеобразовательных организаций общей мощностью 9 125 мест, образование получают 8 083 человек. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями на 1000 человек в возрасте 7-18 лет составляет: (10 130 / 10 662) х 1000 = 856 мест на 1000 человек в возрасте 7-18 лет. Данный уровень обеспеченности общеобразовательными организациями является не достаточным. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлен с учетом методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 950 мест на 1000 человек в возрасте 7-18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования. Согласно Приложению к Методическим рекомендациям, нормируемый средний радиус обслуживания населения общеобразовательной организации в городской местности составляет 500 м. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принимается, согласно Приложению к Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации письмом от 4.05.2016 г. № АК-950/02 на уровне 75 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования с учетом планировочной структуры города Сарова и составляет 15 мин. |
| 4.4 | Организации среднего профессионального образования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принимается, согласно Приложению к Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации письмом от 4.05.2016 г. № АК-950/02 на уровне 50 мест на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования с учетом планировочной структуры города Сарова и составляет 15 мин. |
| 5 | Объекты местного значения в области здравоохранения |
| 5.1 | Больницы, стационары всех типов (в том числе детские) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., количество мест в стационаре для взрослых – 724 койко-мест, количество пролеченных за 2016 год – 20 188 человек. Текущая обеспеченность койко-местами: (724 / 76 181) х 1 000 = 9,5 мест на 1 000 жит. 76 181 – численность населения г. Сарова старше 18 лет. Согласно Методическим рекомендациям по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Минздравом РФ: - Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается по формуле: К = (Nк/д х Н) / (1 000 х Д), где: Nк/д – число койко-дней на 1 000 жителей, Н – численность населения, Д – среднегодовая занятость койки. Nк/д = ((20 188 / 76 181) х 1 000) х 10,1 = 2 677 Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается по формуле: Д = 365 дней в году – tr – (to x F), где: tr – среднее время простоя койки на ремонт (10-15 дней в году; берем максимальное – 15), to – простой койки в связи с оборотом койки, т.е. время необходимое на санацию койки после выписки и приемки больного, и время ожидания госпитализации (1,0 – для всех профилей, кроме: туберкулезных – 3, для беременных и рожениц – 2,5-3, инфекционных – 3 и т.п.), to(ср) = (1+3+3+3) / 4 = 2,5; F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год). Определение планового оборота койки (F) рассчитывается по формуле: F = (365 - tr ) / (Т + to), Где Т – средние сроки лечения (10,1 дня). F = (365 – 15) / (10,1 + 2,5) = 27,8; Д = 365 – 15 – (2,5 х 27,8) = 280,5; К = (2 677 х 76 181) / (1 000 х 280,5) = 727; Итого: 727 койко-мест для жителей города Сарова старше 18 лет. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности койко-местами в стационаре составит: (727 / 76 181) х 1 000 = 9,5 койко-мест на 1 000 жителей старше 18 лет– согласно Методическим рекомендациям. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., количество мест в стационаре для детей – 360 койко-мест, количество пролеченных за 2016 год – 5 367 человек. Текущая обеспеченность койко-местами: (360 / 18 884) х 1 000 = 19 мест на 1 000 жителей в возрасте от 0 до 18 лет. 18 884 – численность населения г. Сарова от 0 до 18 лет. Согласно Методическим рекомендациям по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Минздравом РФ: - Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается по формуле: К = (Nк/д х Н) / (1 000 х Д), где: Nк/д – число койко-дней на 1 000 жителей, Н – численность населения, Д – среднегодовая занятость койки. Nк/д = ((5 367 / 18 884) х 1 000) х 10,1 = 2 871 Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается по формуле: Д = 365 дней в году – tr – (to x F), где: tr – среднее время простоя койки на ремонт (10-15 дней в году; берем максимальное – 15), to – простой койки в связи с оборотом койки, т.е. время необходимое на санацию койки после выписки и приемки больного, и время ожидания госпитализации (1,0 – для всех профилей, кроме: туберкулезных – 3, для беременных и рожениц – 2,5-3, инфекционных – 3 и т.п.), to(ср) = (1+3+3+3) / 4 = 2,5; F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год). Определение планового оборота койки (F) рассчитывается по формуле: F = (365 - tr ) / (Т + to), Где Т – средние сроки лечения (10,1 дня). F = (365 – 15) / (10,1 + 2,5) = 27,8; Д = 365 – 15 – (2,5 х 27,8) = 280,5; К = (2 871 х 18 884) / (1 000 х 280,5) = 193; Итого: 193 койко-мест для жителей города Сарова в возрасте от 0 до 18 лет. Согласно данным Прогноза социально-экономического развития г. Сарова, численность населения в возрасте от 0 до 18 лет к 2020 году составит 20 101 человек. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности койко-местами в стационаре составит: (193 / 20 101) х 1 000 = 9,6 койко-мест на 1 000 жителей в возрасте от 0 до 18 лет – согласно Методическим рекомендациям. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с территориальными особенностями планировочной структуры городского округа на уровне 5 000 м., с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 5.2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., количество посещений поликлиник, учреждений амбулаторного лечения жителями в возрасте старше 18 лет составило 650 187 посещений за год; 480 + 100 + 1750 + 740 + 30 + 30 = 3 130 посещений в смену. Согласно статистическим данным, - к 2017 году по сравнению с 2016 годом среднегодовая численность постоянного населения выросла на 0,7 %. Индекс изменения численности населения составит 1,007. Так, планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями амбулаторного типа составит: 3 130 (общее число посещений в смену) х 1,007 (индекс изменения численности) = 3 152 посещений в смену. (3 152 / 76 181) х 1 000 = 41 посещений в смену на 1 000 жителей старше 18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с п. 2.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1000 м). |
| 5.3 | Детская поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Сарова на период 2017-2025 гг., количество посещений поликлиник, учреждений амбулаторного лечения жителями в возрасте от 0 до 18 лет составило 172 835 посещений за год; Текущая обеспеченность составляет: 180 + 180 = 360 посещений в смену. Согласно Прогнозу социально-экономического развития г. Сарова, численность населения в возрасте 0 до 18 лет к 2020 году составит 20 101 человек. При этом планируется строительство детской поликлиники мощностью 300 посещений в смену. Так, планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями амбулаторного типа составит: (360 + 300) / 20 101 х 1 000 = 33 посещения в смену на 1 000 жителей в возрасте от 0 до 18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с п. 2.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1000 м). |
| 5.4 | Организации скорой медицинской помощи | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 2.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (1 на 10 тыс. человек) Размер земельного участка, кв. м установлен в соответствии с п. 2.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (500 на 1 автомобиль, но не менее 2000 на 1 объект) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с п. 2.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденных Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 |
| 6 | Объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| 6.1 | Полигон захоронения ТКО и промышленных отходов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий муниципального образования. Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2., ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м», согласно п. 12.18, таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, - для полигонов установлена СЗЗ в 500 м. |
| 6.2 | Вывоз бытового мусора | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий муниципального образования. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п. 2.2.3 |
| 7 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения города Сарова, |
|  | в том числе: |
| 7.1 | В области культуры и искусства |
| 7.1.1 | Учреждения клубного типа | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 6: 1 объект на 25 000 жителей, согласно Приложению к Методическим рекомендациям, показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет 15 мест на 1000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.20176 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.1.2 | Концертные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 4: 1 объект на город, согласно Приложению к Методическим рекомендациям, показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет 6-7 мест на 1000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.1.3 | Выставочно-экспозиционные пространства, в т. ч. музеи, выставочные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Табл. 2: 1 объект на город. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.1.4 | Театр | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 3: 1 объект на город, согласно Приложению к Методическим рекомендациям, показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет 9-10 мест на 1000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.1.5 | Кинотеатр | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 3: 2 объект на город, согласно СП 42.13330.2016, показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет 25 мест на 1000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.1.6 | Общедоступная библиотека с детским отделением | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 1: 1 объект на 10 000 жителей. Показатель установлен согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д): показатель обеспеченности книжным фондом: 4 ед. хранения на 1000 жителей, показатель обеспеченности местами в читательском зале: 2 места на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, на уровне 15 мин. |
| 7.2 | В области социального обслуживания населения |
| 7.2.1 | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов (дом-интернат) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(Приложение Д), показатель принимаем на уровне 28 мест на 1000 человек старше 18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5.05.2016 г. № N 219 п.32, 33 пешеходная доступность 1500 м или 500 м в зависимости от формы предоставления социальных услуг. |
| 7.2.2 | Детские дома-интернаты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(Приложение Д), показатель принимаем на уровне 3 места на 1000 человек от 4 до 17 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5.05.2016 г. № N 219 п., 33 пешеходная доступность 500 м. С учетом планировочной структуры г. Сарова принимаем показатель транспортной доступности на уровне 15 мин. |
| 7.3 | В административно-деловой и хозяйственной области |
| 7.3.1 | Административно-управленческое учреждение | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, норма площади принимается в зависимости от этажности здания, кв. м. на 1 сотрудника, в областных, краевых, городских, районных органов власти, кв. м. на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 этажей. В соответствии с условиями развития муниципального образования, с учетом рекомендаций СП, минимальный показатель принимается на уровне: 30 кв.м. на 1 сотрудника. |
| 7.3.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с СП 44.13330.2016 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, п. 6.9, Таблица 7. |
| 7.4 | В области ритуального обслуживания населения |
| 7.4.1 | Организации похоронного обслуживания населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями: - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7.4.2 | Кладбища традиционного захоронения | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта. |
| 7.5 | В области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 7.5.1 | Системы оповещения населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны, НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. Обоснование: Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны, НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут» |
| 7.5.2 | Пожарно-спасательные части |  |  |
| 8 | Объекты благоустройства территории |
| 8.1 | Парк культуры и отдыха | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 7: 1 объект на населенный пункт. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Таб. 7: транспортная доступность 15 мин. |
| 8.2 | Места массового отдыха на водных объектах (пляжи) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр) Площадь территории 8 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр) |
| 8.3 | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр) Площадь территории 10 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с п 9.4. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр) |
| 8.4 | Детская площадка | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с п. 4.15.2.3. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017, 0,5 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона) в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» |
| 8.5 | Площадка отдыха и досуга | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017, 0,1 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 600 м в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017. |
| 8.6 | Площадки для выгула собак | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017, 0,1 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 600 м в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017. |

2.2. Термины и определения

граница городского, сельского населенного пункта: законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

городское поселение: город или поселок с прилегающей территорией, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

городской округ: городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, вопросов, местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО): административно-территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, созданное в порядке, предусмотренном статьей 2 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1, в целях безопасного функционирования находящихся на его территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов, военных и других объектов (далее – организаций и (или) объекты), для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан;

территория ЗАТО: является территорией муниципального образования со статусом городского округа. Территория и границы ЗАТО определяются исходя из особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов, а также с учетом потребностей развития населенных пунктов;

градостроительное зонирование: зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

функциональные зоны: зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

территориальное планирование: планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны: зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

правила землепользования и застройки: документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительный регламент: устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

документ территориального планирования муниципального образования: генеральный план городского округа;

генеральный план: градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности;

градостроительная документация: документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (предусмотренная в Градостроительном Кодексе Российской Федерации);

объект капитального строительства: здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

градоформирующий потенциал наследия: совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных участков;

гостевая стоянка автомобилей: Открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

жилой район: Архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения;

зона коттеджной застройки: Территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

зона (район) застройки: Застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки: Территория, занятая преимущественно одно-двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зоны (территории) исторической застройки: включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х годов ХХ века;

красные линии: линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линия регулирования застройки: Граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка;

синие линии: границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту;

границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций: границы территорий, предназначенных и используемых для строительства и эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы территорий памятников истории и культуры: границы состоящих на государственной охране памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии, садово-паркового и монументального искусства;

границы охранных зон памятников истории и культуры: границы территорий, на которых размещены состоящие на государственной охране памятники истории, культуры и установлен специальный режим их охраны в зависимости от сохранности и ценности памятников и на которых не допускается новое строительство, не связанное с их восстановлением и современным использованием;

границы историко-культурных заповедных территорий: границы территорий, включающих в себя ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, представляющие историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, охрана которых осуществляется на основании особого о каждом их них положения;

границы зон регулирования застройки памятников истории и культуры: границы территорий, размещенных в зоне архитектурного влияния памятников истории и культуры и сохранивших ценную историческую планировку и застройку, на которых ограничивается этажность, плотность жилой застройки и не допускается размещение промышленных, транспортных и других объектов;

границы зон охраняемого ландшафта: границы территорий с сохранившимися компонентами исторически ценной природной среды (рельеф, водная система, лес), на которых установлен режим ограничения хозяйственной деятельности и не допускается строительство капитальных зданий и сооружений;

границы водоохранных зон: границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;

границы прибрежных зон (полос): границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- Границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника;

- Границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- Границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

границы санитарно-защитных зон: границы территорий между границами промплощадки, складов открытого и закрытого хранения материалов и реагентов, предприятий сельского хозяйства с учетом перспективы их расширения и жилой застройки с режимом ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с действующими нормативными актами;

межмагистральные территории: Территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

микрорайон (квартал): Планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

озелененные территории: Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс города: границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций;

особо охраняемые природные территории; ООПТ: участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;

границы охранных зон особо охраняемых природных территорий: границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства;

парковка (парковочное место): специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

машино-место: предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

пешеходная зона: Территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

примагистральная территория: Территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

улица, площадь: Территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

улично-дорожная сеть; УДС: Система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

# 3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

# СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Сарова применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории города Сарова объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения.